X7

产品规格书

版本 1.0 日期 2022.12

说明

本文档对应产品为X7产品规格书。

本文档的使用对象为系统工程师，开发工程师及测试工程师。

本设计指南为客户产品设计提供支持，客户须按照本文中的规范和参数进行产品设计和调试。如因客户操作不当造成的人身伤害和财产损失，本公司概不承担责任。

由于产品版本升级或其它原因，本文档内容会在不预先通知的情况下进行必要的更新。

除非另有约定，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

目    录

关于本文档	4

范围	4

读者对象	4

修订记录	4

符号约定	4

1 产品介绍	5

1.1 产品名称	5

1.2 产品外观图	5

1.3 设备基本参数	6

1.3.1 整机参数	6

1.3.2 网络性能	7

1.3.3 GPS性能	7

2 功能说明	8

2.1 指示灯说明	8

2.2 功能描述	9

关于本文档

范围

本文档对应产品为X7产品规格书。

读者对象

本文档的使用对象为系统工程师，开发工程师及测试工程师。

修订记录

| 版本 | 日期 | 变更 | 版本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2022-01 | 初始版本 | V1.0.0 |

符号约定

| 符号 | 含义 |
| --- | --- |
|  | 危险或警告，用户必须遵从的规则，否则会造成模块或客户设备不可逆的故障损坏，甚至可能造成人员身体伤害。 |
|  | 注意，警示用户使用模块时应该特别注意的地方，如不遵从，模块或客户设备可能出现故障。 |
|  | 说明或提示，提供模块使用的意见或建议。 |

# 产品介绍

## 产品名称

产品名称：X7有线设备

产品型号：X7

产品规格：73mm*31mm*13mm

## 产品外观图

## 设备基本参数

### 整机参数

| 产品参数 | 描述 |
| --- | --- |
| 硬件平台 | UIS8850+中科微（AT6558R）或UIS8850+和芯星通（UC6228） |
| 整机尺寸 | 73mm*31mm*13mm |
| GPS天线 | 内建18mm*18mm*4mm陶瓷天线 |
| 定位方式 | GPS/BDS/GLONASS & WIFI & LBS |
| 电源输入 | 9~90VDC |
| 震动传感器 | 支持 |
| 电池安装 | 支持 |
| 电池容量 | 55mAh |
| 断油断电 | 支持 |
| Power状态指示灯 | 红色 |
| GPS状态指示灯 | 蓝色 |
| 网络状态指示灯 | 绿色 |
| ACC点火检测 | 支持 |
| 工作模式 | 长连接 |
| SMS | VOLTE SMS |
| 电话功能 | 不支持 |
| GSM天线 | 弹片天线 |
| 通讯网络 | CAT1 |
| 通信方式 | TCP |
| 工作温度 | -20℃~ +70℃ |
| 存储温度 | -25℃~ +85℃ 最佳（0℃~ +30℃） |
| 定位误差 | GPS定位误差<10m（实际定位误差与车辆所处区域环境和天气等因素有关）。 基站定位误差取决于当前基站覆盖信息。 WIFI定位误差一般是在30米到500米之间 取决于三方数据库准确度 |

### 网络性能

| 支持模式 | 4G-LTE-CAT1 |
| --- | --- |
| 频段 | FDD-LTE:B1,B3,B5,B8 TDD-LTE:B34,B39,B40,B41 |

### GPS性能

| 定位类型 | GPS/BDS/GLONASS |
| --- | --- |
| 信号接收 | 支持 GPS/BDS/GLONASS 并行接收和联合定位 |
| 冷启动 TTFF | ≤35S |
| 热启动 TTFF | ≤1S |
| 重捕获 TTFF | ≤1S |
| 冷启动捕获灵敏度 | -147dBm |
| 重捕获灵敏度 | -157 dBm |
| 跟踪灵敏度 | -160dBm |
| 定位精度 | ≤10M |
| 测速精度 | <0.1m/s |
| 授时精度 | <30ns |
| 定位更新率 | 最大5Hz |
| AGPS | 支持 |

# 功能说明

## 指示灯说明

| 网络模式灯（黄灯） | 状态定义 |
| --- | --- |
| 快闪 | 网络信号初始化 |
| 慢闪 | 网络信号接收正常 |
| 不亮 | 未搜到网络信号或休眠 |
| GPS信号灯（蓝灯） | 状态定义 |
| 快闪 | GPS信号搜索中 |
| 慢闪 | GPS已定位 |
| 不亮 | 未搜到GPS信号或休眠 |
| POWER灯（红灯） | 状态定义 |
| 慢闪 | 单独电池供电正常工作 |
| 常亮 | 外接电源供电正常工作 |
| 不亮 | 设备故障或休眠 |

## 功能描述

| 功能明细 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 超速报警 | 超速报警默认：关闭；速度超出设置的阀值后，上传超速报警。 |
| 电子围栏 | 围栏报警默认：关闭；当终端超出设定的围栏就会产生围栏报警 |
| 震动报警 | 震动报警默认：关闭；触发震动报警设置步骤如下： 开启震动报警→设备在静止状态，10分钟后设备进入设防状态→10秒内震动3次→延时1分钟→上传震动报警！ |
| 位移报警 | 开启位移报警→设备静止（ACC OFF）并进入休眠状态后→再次行驶离开所设定位移的距离→产生位移报警 2、当车辆位移设定距离，平台收到位移报警，若报警模式选择有短信报警而且设置SOS号码，SOS号码将收到位移报警的相应短信或电话报警。 |
| 低电报警 | 低电报警默认为：开启，断开外电5分钟，上传低电报警。 |
| 断开/恢复油电 | ACC ON或OFF状态，设备处于定位状态，车辆速度小于20KM/H，若车辆速成度大于20KM/H，则延时到符合条件时执行！ 断开油电：在平台上发送指令:断开油电或短信指令:RELAY,1#,终端回复：切断油电成功！速度：0公里/小时 2、恢复油电：在平台上发送指令:恢复油电或短信指令:RELAY,0#,终端回复：恢复油电成功！ |
| 断电报警 | 设备断开外电后,约30S 以上传断电报警 注:电池电压3.8V以上,开关必须打到开状态 |